О внесении отдельных изменений в Схему теплоснабжения

Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                             «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку                         их разработки и утверждения», протоколом проведения публичных слушаний по проекту актуализации отдельных положений Схемы теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год)                                  от 27.11.2023 и заключением о результатах публичных слушаний от 28.11.2023, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Схему теплоснабжения Озерского городского округа                              до 2034 года (актуализация на 2024 год), утвержденную постановлением администрации Озерского городского округа от 30.06.2023 № 1652,                               следующие изменения:

1) в утверждаемой части:

1.1) в разделе 3 «Показатели существующего и перспективного спроса                          на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа» таблицу 3-13 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения», изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2) в разделе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Пускорезервная котельная располагается по адресу Челябинская область, г. Озерск, ул. Четвертая линия, 9 и работает совместно с Аргаяшской ТЭЦ и отопительной пиковой водогрейной котельной на тепловую сеть                              г. Озерск и промышленную площадку ФГУП «ПО «Маяк». Установленная мощность составляет 100 Гкал/час. Котельная оборудована двумя водогрейными котлами КВ-ГМ-50. Год ввода в эксплуатацию 2001. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП «ПО «Маяк».»;

таблицу 4.1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения» изложить                   в новой редакции (приложение № 2);

1.3) в разделе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии»:

таблицу 7-2 «Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 3 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» изложить в новой редакции (приложение № 3);

таблицу 7-3 «Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» изложить в новой редакции (приложением № 4);

2) в главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи                           и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»:

2.1) рисунок 1-1 Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе «АТЭЦ+Пиковая котельная» изложить в новой редакции (приложение № 5);

2.2) пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Пускорезервная котельная располагается по адресу                                     Челябинская область, г. Озерск, ул. Четвертая линия, 9 и работает совместно                      с Аргаяшской ТЭЦ и отопительной пиковой водогрейной котельной                                 на тепловую сеть г. Озерск и промышленную площадку ФГУП «ПО «Маяк». Установленная мощность составляет 100 Гкал/ч. Котельная оборудована двумя водогрейными котлами КВ-ГМ-50. Год ввода в эксплуатацию 2001. Котельная эксплуатируется и находится в собственности ФГУП «ПО «Маяк»;

3) в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»:

3.1) таблицу 7-4 - «Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 3 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» изложить в новой редакции                           (приложение № 6);

3.2) таблицу 7-5 - «Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» изложить в новой редакции (приложение № 7);

3.3) таблицу 14-1 - «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения» изложить                        в новой редакции (приложение № 8);

4) в главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»:

4.1) таблицу 1-6 - «Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 3 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» изложить в новой редакции (приложение № 9);

4.2) таблицу 1-7 - «Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 4 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» изложить в новой редакции (приложение № 10);

5) в главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» таблицу 2-8 - «Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения                                          и сооружений на них в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб.» изложить в новой редакции (приложение № 11).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                        и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              на заместителя главы Озерского городского округа Жмайло А.И.

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков

|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 1 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 3-13 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения

| Тепловая энергия, Гкал |
| --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Котельные ФГУП «ПО «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРК | отпуск в сеть 2024 | 45 112 | 42 610 | 44 007 | 26 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 006 | 41 009 | 44 695 | 265 740 |
| ПРК | отпуск в сеть 2022 | 43 294 | 42 154 | 46 292 | 26 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 018 | 44 699 | 40 991 | 265 736 |
| ПРК | отпуск в сеть 2021 | 51 980 | 47 696 | 43 220 | 24 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 38 425 | 35 655 | 44 962 | 289 740 |
| ПРК | отпуск в сеть 2020 | 41 717 | 36 504 | 36 204 | 15 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 545 | 46 036 | 49 388 | 251 000 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2024 | 23 012 | 21 246 | 9 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 12 292 | 27 494 | 94 180 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2022 | 28 459 | 4 113 | 10 554 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 1 154 | 0 | 0 | 10 783 | 45 049 | 102 808 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2021 | 23 012 | 25 575 | 15 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 555 | 2 492 | 6 807 | 15 196 | 100 959 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2020 | 9 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 859 | 20 791 | 44 878 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2024 (пар) | 4 518 | 4 104 | 4 364 | 4 249 | 3 899 | 2 976 | 2 136 | 3 524 | 3 906 | 4 155 | 4 361 | 4 278 | 46 470 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2022 (пар) | 6 151 | 4 763 | 5 444 | 5 736 | 5 236 | 4 120 | 2 443 | 4 338 | 5 107 | 5 279 | 5 221 | 5 151 | 58 989 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2021 (пар) | 5 784 | 5 588 | 5 786 | 5 859 | 4 400 | 3 763 | 2 806 | 4 569 | 5 806 | 6 190 | 6 254 | 6 093 | 62 898 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2020 (пар) | 6 132 | 5 705 | 5 841 | 5 502 | 5 618 | 3 760 | 3 108 | 4 009 | 4 367 | 4 784 | 5 585 | 5 493 | 59 904 |
| ФГУП «ПО «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Озерск | передача по сетям 2024 (ГВ) | 183 441 | 167 245 | 156 895 | 119 742 | 48 409 | 32 314 | 12 398 | 25 454 | 50 249 | 106 975 | 139 341 | 152 510 | 1 194 973 |
| г. Озерск | передача по сетям 2022 (ГВ) | 223 905 | 161 591 | 179 876 | 106 854 | 31 786 | 25 310 | 10 844 | 20 656 | 49 937 | 128 241 | 186 053 | 229 354 | 1 354 407 |
| г. Озерск | передача по сетям 2021 (ГВ) | 229 161 | 211 293 | 180 176 | 113 184 | 34 194 | 23 520 | 11 017 | 21 458 | 52 252 | 117 348 | 126 293 | 193 464 | 1 313 359 |
| г. Озерск | передача по сетям 2020 (ГВ) | 183 796 | 162 857 | 147 742 | 118 706 | 43 922 | 24 532 | 12 611 | 24 276 | 41 955 | 117 061 | 167 964 | 203 969 | 1 249 390 |
| г. Озерск | передача по сетям 2024 (пар) | 53 906 | 49 757 | 52 036 | 44 327 | 38 969 | 34 956 | 33 960 | 33 845 | 27 604 | 59 304 | 49 091 | 54 376 | 532 130 |
| г. Озерск | передача по сетям 2022 (пар) | 52 713 | 47 868 | 51 294 | 42 339 | 39 878 | 34 982 | 34 389 | 34 093 | 39 451 | 43 923 | 50 298 | 54 500 | 525 728 |
| г. Озерск | передача по сетям 2021 (пар) | 52 240 | 47 516 | 52 020 | 41 802 | 35 554 | 31 703 | 31 260 | 29 628 | 0 | 79 367 | 44 639 | 49 925 | 495 654 |
| г. Озерск | передача по сетям 2020 (пар) | 47 215 | 45 073 | 43 577 | 40 988 | 34 571 | 31 992 | 30 214 | 31 819 | 38 470 | 44 116 | 43 641 | 49 070 | 480 746 |
| Котельные ММПКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2024 | 3 934 | 3 653 | 3 591 | 2 908 | 549 | 305 | 492 | 155 | 1 180 | 2 800 | 3 123 | 3 720 | 26 410 |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2022 | 4 821 | 3 946 | 4 322 | 2 958 | 203 | 0 | 429 | 0 | 986 | 2 353 | 2 915 | 3 421 | 26 354 |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2021 | 2 903 | 2 902 | 2 692 | 2 295 | 0 | 461 | 394 | 0 | 1 539 | 3 236 | 3 000 | 3 420 | 22 843 |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2020 | 2 302 | 2 461 | 2 137 | 2 157 | 1 197 | 0 | 430 | 395 | 484 | 1 546 | 2 361 | 2 639 | 18 109 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2024 | 3 006 | 2 961 | 2 849 | 2 650 | 340 | 262 | 216 | 179 | 302 | 2 495 | 2 790 | 2 851 | 20 902 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2022 | 2 920 | 3 038 | 2 824 | 2 677 | 332 | 250 | 207 | 196 | 260 | 2 411 | 2 907 | 2 879 | 20 902 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2021 | 3 257 | 3 031 | 3 040 | 2 701 | 355 | 274 | 242 | 178 | 366 | 2 597 | 2 732 | 2 786 | 21 559 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2020 | 2 941 | 2 912 | 2 776 | 2 659 | 345 | 270 | 206 | 170 | 290 | 2 561 | 2 824 | 2 984 | 20 937 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2024 (ГВ) | 117 783 | 101 833 | 95 531 | 72 908 | 29 475 | 19 675 | 8 522 | 17 496 | 34 539 | 73 530 | 95 779 | 110 069 | 777 140 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2022 (ГВ) | 125 830 | 112 606 | 111 696 | 87 611 | 24 063 | 20 492 | 6 958 | 6 307 | 16 678 | 83 008 | 97 915 | 106 189 | 799 354 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2021 (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 329 | 85 187 | 98 057 | 110 128 | 308 701 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2020 (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ММУП «ЖКХ пос. Новогорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2024 (ГВ) | 12 782 | 11 360 | 11 079 | 8 208 | 3 732 | 2 230 | 2 360 | 2 743 | 4 743 | 8 095 | 10 514 | 12 475 | 90 321 |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2022 (ГВ) | 11 469 | 9 615 | 10 176 | 7 497 | 3 454 | 1 788 | 2 731 | 2 365 | 4 518 | 7 579 | 10 055 | 12 368 | 83 615 |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2021 (ГВ) | 13 332 | 12 013 | 11 272 | 7 744 | 3 258 | 1 819 | 2 218 | 2 249 | 4 397 | 6 911 | 8 953 | 9 972 | 84 139 |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2020 (ГВ) | 20 444 | 10 042 | 9 438 | 7 640 | 3 691 | 2 609 | 1 632 | 3 034 | 4 306 | 8 077 | 10 302 | 12 438 | 93 652 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2024 (ГВ) | 9 165 | 8 146 | 7 944 | 5 885 | 2 676 | 1 599 | 1 692 | 1 967 | 3 401 | 5 804 | 7 538 | 8 945 | 64 762 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2022 (ГВ) | 8 833 | 7 406 | 7 838 | 5 774 | 2 661 | 1 377 | 2 103 | 1 822 | 3 480 | 5 838 | 7 744 | 9 526 | 64 402 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2021 (ГВ) | 10 331 | 9 309 | 8 734 | 6 001 | 2 525 | 1 410 | 1 718 | 1 742 | 3 407 | 5 355 | 6 937 | 7 727 | 65 196 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2020 (ГВ) | 14 026 | 6 890 | 6 475 | 5 242 | 2 533 | 1 790 | 1 120 | 2 081 | 2 954 | 5 541 | 7 068 | 8 533 | 64 253 |
| ООО «Сервисный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Озерск | передача по сетям 2024 (ГВ) | 1 135 | 981 | 921 | 703 | 284 | 190 | 82 | 169 | 333 | 709 | 923 | 1 061 | 7 490 |
| г. Озерск | передача по сетям 2022 (ГВ) | 1 156 | 876 | 935 | 612 | 241 | 192 | 62 | 148 | 379 | 807 | 992 | 1 089 | 7 490 |
| г. Озерск | передача по сетям 2021 (ГВ) | 1 205 | 1 079 | 951 | 689 | 267 | 184 | 86 | 168 | 288 | 597 | 934 | 1 042 | 7 490 |
| г. Озерск | передача по сетям 2020 (ГВ) | 1 044 | 993 | 876 | 810 | 345 | 193 | 99 | 191 | 330 | 719 | 841 | 1 051 | 7 490 |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2024 (ГВ) | 146 055 | 126 276 | 118 461 | 90 409 | 36 550 | 24 398 | 10 568 | 21 695 | 42 830 | 91 180 | 118 769 | 136 489 | 963 680 |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2022 (ГВ) | 152 152 | 115 324 | 123 030 | 80 566 | 31 786 | 25 310 | 8 148 | 19 502 | 49 937 | 106 223 | 130 571 | 143 314 | 985 863 |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2021 (ГВ) | 154 169 | 138 022 | 121 634 | 88 185 | 34 194 | 23 520 | 11 017 | 21 458 | 36 894 | 76 431 | 119 486 | 133 306 | 958 315 |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2020 (ГВ) | 132 851 | 126 353 | 111 538 | 103 100 | 43 922 | 24 532 | 12 611 | 24 276 | 41 955 | 91 516 | 107 069 | 133 790 | 953 512 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2024 (ГВ) | 12 782 | 11 360 | 11 079 | 8 208 | 3 732 | 2 230 | 2 360 | 2 743 | 4 743 | 8 095 | 10 514 | 12 475 | 90 321 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2022 (ГВ) | 11 469 | 9 615 | 10 176 | 7 497 | 3 454 | 1 788 | 2 731 | 2 365 | 4 518 | 7 579 | 10 055 | 12 368 | 83 615 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2021 (ГВ) | 13 332 | 12 013 | 11 272 | 7 744 | 3 258 | 1 819 | 2 218 | 2 249 | 4 397 | 6 911 | 8 953 | 9 972 | 84 139 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2020 (ГВ) | 10 832 | 10 042 | 9 438 | 7 640 | 3 691 | 2 609 | 1 632 | 3 034 | 4 306 | 8 077 | 10 302 | 12 438 | 84 040 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2024 (ГВ) | 108 | 90 | 99 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 91 | 111 | 630 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2022 (ГВ) | 107 | 90 | 99 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 91 | 110 | 628 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2021 (ГВ) | 118 | 103 | 98 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 77 | 97 | 620 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2020 (ГВ) | 108 | 94 | 77 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 91 | 109 | 610 |

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 2 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 4-1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

в каждой системе теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| ЕТСО № 001 - АО «РИР» |
| Теплоисточник № | 1 | Аргаяшская ТЭЦ |
| Общий баланс |
| Установленная мощность оборудования, в т.ч.: | Гкал/ч | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| отборы паровых турбин, в том числе | Гкал/ч | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 |
| производственных показателей | Гкал/ч | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 |
| РОУ | Гкал/ч | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| ПВК | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,82 | 3,66 | 3,72 | 3,76 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей (при ГВСср) | Гкал/ч | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 663,18 | 663,34 | 663,27 | 663,23 | 665,14 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 61,12 | 61,13 | 61,12 | 61,12 | 61,30 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 663,18 | 663,34 | 663,27 | 663,23 | 665,14 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61,12 | 61,13 | 61,12 | 61,12 | 61,30 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 61,44 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 948,19 | 948,34 | 948,28 | 948,24 | 948,14 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 | 216,9 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,9449 | 1,9449 | 1,9449 | 1,9449 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 |
| Баланс в горячей воде |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отборы паровых турбин, в том числе | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственных показателей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пос. Новогорный | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФГУП «ПО «Маяк» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | Гкал/ч | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 339,92 | 339,92 | 339,92 | 339,92 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пос. Новогорный | Гкал/ч | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| ФГУП «ПО «Маяк» | Гкал/ч | 394,26 | 394,26 | 394,26 | 394,26 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 316,55 | 316,55 | 316,55 | 316,55 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пос. Новогорный | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФГУП «ПО «Маяк» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пос. Новогорный | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ФГУП «ПО «Маяк» | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | Гкал/ч | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 421,86 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 | 419,85 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 339,92 | 339,92 | 339,92 | 339,92 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 81,94 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 | 81,85 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пос. Новогорный | Гкал/ч | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,37 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФГУП «ПО «Маяк» | Гкал/ч | 394,26 | 394,26 | 394,26 | 394,26 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 | 392,25 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 316,55 | 316,55 | 316,55 | 316,55 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 | 314,63 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,71 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 77,62 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -421,86 | -421,86 | -421,86 | -421,86 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -421,86 | -421,86 | -421,86 | -421,86 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 | -419,85 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,9 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,90 | 216,9 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,9449 | 1,9449 | 1,9449 | 1,9449 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 | 1,9357 |
| Баланс в паре |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| отборы паровых турбин, в том числе | Гкал/ч | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 | 708,50 |
| производственных показателей | Гкал/ч | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| теплофикационные | Гкал/ч | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 | 553,50 |
| РОУ | Гкал/ч | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| ПВК | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,82 | 3,66 | 3,72 | 3,76 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 948,19 | 948,34 | 948,28 | 948,24 | 948,14 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Теплоисточник № | 2 | Пиковая водогрейная котельная |
| --- | --- | --- |
| Общий баланс |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 78,11 | 85,57 | 98,36 | 87,74 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 54,15 | 47,55 | 62,82 | 25,63 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| Договорная нагрузка потребителей (при ГВСср) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 132,26 | 133,11 | 161,19 | 113,37 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -32,38 | -33,23 | -61,31 | -13,49 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -32,42 | -33,27 | -61,38 | -13,51 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -32,38 | -33,23 | -61,31 | -13,49 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -32,42 | -33,27 | -61,38 | -13,51 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Баланс в горячей воде |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 78,11 | 85,57 | 98,36 | 87,74 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 86,77 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 54,15 | 47,55 | 62,82 | 25,63 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 132,256 | 133,111 | 161,189 | 113,372 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 | 103,834 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потери в сети | Гкал/ч | 132,26 | 133,11 | 161,19 | 113,37 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 | 103,83 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -32,38 | -33,23 | -61,31 | -13,49 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -32,42 | -33,27 | -61,38 | -13,51 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -32,38 | -33,23 | -61,31 | -13,49 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 | -3,95 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -32,42 | -33,27 | -61,38 | -13,51 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 | -3,96 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Баланс в паре |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 2/1 | Пускорезервная котельная |
| Общий баланс |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей (при ГВСср) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Баланс в горячей воде |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 | 80,85 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс в паре |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоисточник № | 3 | Блочная котельная Медгородка |
| Общий баланс |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,64 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей (при ГВСср) | Гкал/ч | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 8,21 | 8,21 | 7,91 | 7,56 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 37,50 | 37,50 | 36,15 | 34,57 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 |
| Баланс в горячей воде |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,64 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 | 13,675 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 12,600 | 12,600 | 12,328 | 12,010 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 | 12,331 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,075 | 1,075 | 1,052 | 1,025 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 |
| технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,295 | 0,640 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 8,205 | 8,205 | 7,910 | 7,565 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 | 7,913 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 37,50 | 37,50 | 36,15 | 34,57 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 | 36,17 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 | 8,205 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 13,68 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 | 0,5559 |
| Баланс в паре |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТСО № 001 – АО «РИР» |
| Общий баланс |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 4,46 | 4,30 | 4,36 | 4,40 | 4,50 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1206,80 | 1206,95 | 1206,89 | 1206,85 | 1206,75 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 | 1210,61 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 78,11 | 85,57 | 98,66 | 88,38 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 54,15 | 47,55 | 62,82 | 25,63 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| Договорная нагрузка потребителей (при ГВСср) | Гкал/ч | 435,53 | 435,53 | 435,53 | 435,53 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 435,53 | 435,53 | 435,24 | 434,89 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 639,01 | 638,31 | 609,87 | 657,30 | 669,10 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 | 672,96 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 52,95 | 52,89 | 50,53 | 54,46 | 55,45 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 | 55,59 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 771,26 | 771,42 | 771,65 | 771,96 | 773,52 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 | 777,38 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 63,91 | 63,91 | 63,94 | 63,96 | 64,10 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 | 64,21 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1014,35 | 1014,50 | 1014,44 | 1014,40 | 1014,30 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 | 1018,16 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 435,53 | 435,53 | 435,24 | 434,89 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,8034 | 1,8034 | 1,8022 | 1,8008 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 |
| Баланс в горячей воде |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 122,40 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 | 121,76 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 78,11 | 85,57 | 98,66 | 88,38 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 54,15 | 47,55 | 62,82 | 25,63 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 17,06 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 435,53 | 435,53 | 435,53 | 435,53 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 | 433,52 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 352,52 | 352,52 | 352,52 | 352,52 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 | 350,60 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 83,01 | 83,01 | 83,01 | 83,01 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 | 82,92 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 435,53 | 435,53 | 435,24 | 434,89 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 | 433,23 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 352,52 | 352,52 | 352,25 | 351,93 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 | 350,33 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 83,01 | 83,01 | 82,99 | 82,96 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 132,26 | 133,11 | 161,48 | 114,01 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 | 104,13 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -446,03 | -446,88 | -475,25 | -427,78 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 | -415,89 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -366,32 | -367,02 | -390,32 | -351,33 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 | -341,56 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -313,77 | -313,77 | -313,48 | -313,13 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 | -311,47 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -257,70 | -257,70 | -257,45 | -257,17 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 | -255,81 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 | 66,16 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 | 241,5 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,8034 | 1,8034 | 1,8022 | 1,8008 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 | 1,7939 |
| Баланс в паре |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,82 | 3,66 | 3,72 | 3,76 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1085,04 | 1085,19 | 1085,13 | 1085,09 | 1084,99 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 | 1088,85 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 948,19 | 948,34 | 948,28 | 948,24 | 948,14 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 952,00 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТСО № 002 - ММПКХ |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная пос. Метлино |
| Общий баланс |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,17 | 2,22 | 2,57 | 2,33 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная нагрузка потребителей (при ГВСср) | Гкал/ч | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 27,98 | 27,94 | 27,59 | 27,83 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 | 27,95 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 74,39 | 74,27 | 73,33 | 73,97 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 |
| Баланс в горячей воде |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 | 37,62 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2,17 | 2,22 | 2,57 | 2,33 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Договорная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 | 6,265 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,440 | 4,405 | 4,105 | 4,308 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 | 4,408 |
| ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,848 | 0,841 | 0,784 | 0,823 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 | 0,842 |
| технология | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| потери в сети | Гкал/ч | 2,174 | 2,216 | 2,573 | 2,332 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 | 2,212 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 27,984 | 27,942 | 27,585 | 27,826 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 | 27,945 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 74,39 | 74,27 | 73,33 | 73,97 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 | 30,158 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 | 80,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 | 0,1333 |
| Баланс в паре |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Договорная технологическая нагрузка | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| потери в сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (+) / дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минимально допустимое значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 3 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 7-1 - Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 3 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение подогревателей сетевой воды (бойлеров) ОБ-2 БПО-3 и ПБ-1 БПО-2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 25 638,94 | 7 888,33 | 30 766,73 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст. № 2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 99 037,71 | 28 931,81 | 118 845,25 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст. № 2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 52 595,80 | 16 182,16 | 63 114,96 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ПК-14 ст. № 9 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 119 278,76 | 36 698,51 | 143 134,51 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст. № 4 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2025 | 156 647,24 | 48 195,67 | 187 976,69 |

|  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 4 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 7-2 - Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 4 «Модернизация источников тепловой энергии,                                             в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация конвективной части котла с заменой ВЗП 1 ступени и ВЭ 1 ступени котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 76 291,45 | 22 286,89 | 91 549,74 |
| Капитальный ремонт турбины Т-35 ст.№1 с модернизацией (замена 20 ступени) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 34 168,43 | 34 168,43 | 41 002,12 |
| Капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 836,37 | 17 799,93 | 19 003,64 |
| Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№4 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 832,80 | 15 832,80 | 18 999,36 |
| Средний ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№8 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 19 379,33 | 19 379,33 | 23 255,20 |
| Капитальный ремонт турбины ТР-40 ст.№5 с модернизацией (замена лопаток регулирующей ступени и ступеней №№ 2, 3, 4, 5, 11) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 68 688,30 | 68 688,30 | 82 425,96 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 11 680,90 | 11 680,90 | 14 017,08 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 10 100,00 | 10 100,00 | 12 120,00 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№5 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 6 980,12 | 6 980,12 | 8 376,14 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№7 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 8 467,68 | 8 467,68 | 10 161,22 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт основных бойлеров с заменой трубных пучков теплофикационных установок ст.№№БПО-1, 2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 075,01 | 3 075,01 | 3 690,01 |
| Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№1 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 989,43 | 15 989,43 | 19 187,32 |
| Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№6 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 20 377,93 | 20 377,93 | 24 453,52 |
| Модернизация помещений архива | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 7 396,89 | 7 396,89 | 8 876,27 |
| Модернизация узла коммерческого учета расхода газа на станцию (Н-1,2,5) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 950,00 | 3 950,00 | 4 740,00 |
| Строительство схемы возврата осветленной воды с ЗШО № 2 в ГЗУ | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 302,29 | 302,29 | 362,75 |
| Реконструкция схемы отпуска пара 20ата | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 21 519,79 | 21 519,79 | 25 823,75 |
| Модернизация и капитальный ремонт турбины П-35 ст.№3 и турбогенератора ТВ-50-2 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 5 367,39 | 5 367,39 | 6 440,87 |
| Модернизация ЭГСР турбины П-35 ст.№3 и ЭГСР турбины ПТ-30 ст.№7 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 992,00 |
| Поддержание функционирования ТЭЦ | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 18 954,78 | 18 954,78 | 22 745,74 |
| Поставка полигона уличного огневого | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 655,00 | 655,00 | 786,00 |

|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 5 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- |

Рисунок 1-1 - Структурная схема зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций в системе «АТЭЦ+Пиковая котельная»

|  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 6 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 7-3 - Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 3 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии,

в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение подогревателей сетевой воды (бойлеров) ОБ-2 БПО-3 и ПБ-1 БПО-2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 25 638,94 | 7 888,33 | 30 766,73 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 99 037,71 | 28 931,81 | 118 845,25 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 52 595,80 | 16 182,16 | 63 114,96 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 119 278,76 | 36 698,51 | 143 134,51 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст. №4 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2025 | 156 647,24 | 48 195,67 | 187 976,69 |

|  |  | Приложение № 7 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 7 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 7-4 – Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов № 4 «Модернизация источников тепловой энергии,

в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация конвективной части котла с заменой ВЗП 1 ступени и ВЭ 1 ступени котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 76 291,45 | 22 286,89 | 91 549,74 |
| Капитальный ремонт турбины Т-35 ст.№1 с модернизацией (замена 20 ступени) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 34 168,43 | 34 168,43 | 41 002,12 |
| Капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 836,37 | 17 799,93 | 19 003,64 |
| Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№4 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 832,80 | 15 832,80 | 18 999,36 |
| Средний ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№8 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 19 379,33 | 19 379,33 | 23 255,20 |
| Капитальный ремонт турбины ТР-40 ст.№5 с модернизацией (замена лопаток регулирующей ступени и ступеней №№ 2, 3, 4, 5, 11) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 68 688,30 | 68 688,30 | 82 425,96 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 11 680,90 | 11 680,90 | 14 017,08 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 10 100,00 | 10 100,00 | 12 120,00 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№5 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 6 980,12 | 6 980,12 | 8 376,14 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№7 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 8 467,68 | 8 467,68 | 10 161,22 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт основных бойлеров с заменой трубных пучков теплофикационных установок ст.№№ БПО-1,2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 075,01 | 3 075,01 | 3 690,01 |
| Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№1 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 989,43 | 15 989,43 | 19 187,32 |
| Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№6 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 20 377,93 | 20 377,93 | 24 453,52 |
| Модернизация помещений архива | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 7 396,89 | 7 396,89 | 8 876,27 |
| Модернизация узла коммерческого учета расхода газа на станцию (Н-1,2,5) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 950,00 | 3 950,00 | 4 740,00 |
| Строительство схемы возврата осветлённой воды с ЗШО №2 в ГЗУ | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 302,29 | 302,29 | 362,75 |
| Реконструкция схемы отпуска пара 20ата | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 21 519,79 | 21 519,79 | 25 823,75 |
| Модернизация и капитальный ремонт турбины П-35 ст. №3 и турбогенератора ТВ-50-2 ст. №3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 5 367,39 | 5 367,39 | 6 440,87 |
| Модернизация ЭГСР турбины П-35 ст. №3 и ЭГСР турбины ПТ-30 ст. №7 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 992,00 |
| Поддержание функционирования ТЭЦ | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 18 954,78 | 18 954,78 | 22 745,74 |
| Поставка полигона уличного огневого | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 655,00 | 655,00 | 786,00 |

|  |  | Приложение № 8 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 8 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 14-1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения

| Тепловая энергия, Гкал |
| --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Котельные ФГУП «ПО «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРК | отпуск в сеть 2024 | 45 112 | 42 610 | 44 007 | 26 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 006 | 41 009 | 44 695 | 265 740 |
| ПРК | отпуск в сеть 2022 | 43 294 | 42 154 | 46 292 | 26 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 018 | 44 699 | 40 991 | 265 736 |
| ПРК | отпуск в сеть 2021 | 51 980 | 47 696 | 43 220 | 24 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 38 425 | 35 655 | 44 962 | 289 740 |
| ПРК | отпуск в сеть 2020 | 41 717 | 36 504 | 36 204 | 15 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 545 | 46 036 | 49 388 | 251 000 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2024 | 23 012 | 21 246 | 9 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 12 292 | 27 494 | 94 180 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2022 | 28 459 | 4 113 | 10 554 | 0 | 0 | 0 | 2 696 | 1 154 | 0 | 0 | 10 783 | 45 049 | 102 808 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2021 | 23 012 | 25 575 | 15 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 555 | 2 492 | 6 807 | 15 196 | 100 959 |
| Пиковая котельная | отпуск в сеть 2020 | 9 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 859 | 20 791 | 44 878 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2024 (пар) | 4 518 | 4 104 | 4 364 | 4 249 | 3 899 | 2 976 | 2 136 | 3 524 | 3 906 | 4 155 | 4 361 | 4 278 | 46 470 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2022 (пар) | 6 151 | 4 763 | 5 444 | 5 736 | 5 236 | 4 120 | 2 443 | 4 338 | 5 107 | 5 279 | 5 221 | 5 151 | 58 989 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2021 (пар) | 5 784 | 5 588 | 5 786 | 5 859 | 4 400 | 3 763 | 2 806 | 4 569 | 5 806 | 6 190 | 6 254 | 6 093 | 62 898 |
| Паровая котельная | отпуск в сеть 2020 (пар) | 6 132 | 5 705 | 5 841 | 5 502 | 5 618 | 3 760 | 3 108 | 4 009 | 4 367 | 4 784 | 5 585 | 5 493 | 59 904 |
| ФГУП «ПО «Маяк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Озерск | передача по сетям 2024 (ГВ) | 183 441 | 167 245 | 156 895 | 119 742 | 48 409 | 32 314 | 12 398 | 25 454 | 50 249 | 106 975 | 139 341 | 152 510 | 1 194 973 |
| г. Озерск | передача по сетям 2022 (ГВ) | 223 905 | 161 591 | 179 876 | 106 854 | 31 786 | 25 310 | 10 844 | 20 656 | 49 937 | 128 241 | 186 053 | 229 354 | 1 354 407 |
| г. Озерск | передача по сетям 2021 (ГВ) | 229 161 | 211 293 | 180 176 | 113 184 | 34 194 | 23 520 | 11 017 | 21 458 | 52 252 | 117 348 | 126 293 | 193 464 | 1 313 359 |
| г. Озерск | передача по сетям 2020 (ГВ) | 183 796 | 162 857 | 147 742 | 118 706 | 43 922 | 24 532 | 12 611 | 24 276 | 41 955 | 117 061 | 167 964 | 203 969 | 1 249 390 |
| г. Озерск | передача по сетям 2024 (пар) | 53 906 | 49 757 | 52 036 | 44 327 | 38 969 | 34 956 | 33 960 | 33 845 | 27 604 | 59 304 | 49 091 | 54 376 | 532 130 |
| г. Озерск | передача по сетям 2022 (пар) | 52 713 | 47 868 | 51 294 | 42 339 | 39 878 | 34 982 | 34 389 | 34 093 | 39 451 | 43 923 | 50 298 | 54 500 | 525 728 |
| г. Озерск | передача по сетям 2021 (пар) | 52 240 | 47 516 | 52 020 | 41 802 | 35 554 | 31 703 | 31 260 | 29 628 | 0 | 79 367 | 44 639 | 49 925 | 495 654 |
| г. Озерск | передача по сетям 2020 (пар) | 47 215 | 45 073 | 43 577 | 40 988 | 34 571 | 31 992 | 30 214 | 31 819 | 38 470 | 44 116 | 43 641 | 49 070 | 480 746 |
| Котельные ММПКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2024 | 3 934 | 3 653 | 3 591 | 2 908 | 549 | 305 | 492 | 155 | 1 180 | 2 800 | 3 123 | 3 720 | 26 410 |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2022 | 4 821 | 3 946 | 4 322 | 2 958 | 203 | 0 | 429 | 0 | 986 | 2 353 | 2 915 | 3 421 | 26 354 |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2021 | 2 903 | 2 902 | 2 692 | 2 295 | 0 | 461 | 394 | 0 | 1 539 | 3 236 | 3 000 | 3 420 | 22 843 |
| Котельная Медгородка | отпуск в сеть 2020 | 2 302 | 2 461 | 2 137 | 2 157 | 1 197 | 0 | 430 | 395 | 484 | 1 546 | 2 361 | 2 639 | 18 109 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2024 | 3 006 | 2 961 | 2 849 | 2 650 | 340 | 262 | 216 | 179 | 302 | 2 495 | 2 790 | 2 851 | 20 902 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2022 | 2 920 | 3 038 | 2 824 | 2 677 | 332 | 250 | 207 | 196 | 260 | 2 411 | 2 907 | 2 879 | 20 902 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2021 | 3 257 | 3 031 | 3 040 | 2 701 | 355 | 274 | 242 | 178 | 366 | 2 597 | 2 732 | 2 786 | 21 559 |
| Котельная пос. Метлино | отпуск в сеть 2020 | 2 941 | 2 912 | 2 776 | 2 659 | 345 | 270 | 206 | 170 | 290 | 2 561 | 2 824 | 2 984 | 20 937 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2024 (ГВ) | 117 783 | 101 833 | 95 531 | 72 908 | 29 475 | 19 675 | 8 522 | 17 496 | 34 539 | 73 530 | 95 779 | 110 069 | 777 140 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2022 (ГВ) | 125 830 | 112 606 | 111 696 | 87 611 | 24 063 | 20 492 | 6 958 | 6 307 | 16 678 | 83 008 | 97 915 | 106 189 | 799 354 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2021 (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 329 | 85 187 | 98 057 | 110 128 | 308 701 |
| г. Озерск + пос. Татыш | передача по сетям 2020 (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ММУП «ЖКХ пос. Новогорный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2024 (ГВ) | 12 782 | 11 360 | 11 079 | 8 208 | 3 732 | 2 230 | 2 360 | 2 743 | 4 743 | 8 095 | 10 514 | 12 475 | 90 321 |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2022 (ГВ) | 11 469 | 9 615 | 10 176 | 7 497 | 3 454 | 1 788 | 2 731 | 2 365 | 4 518 | 7 579 | 10 055 | 12 368 | 83 615 |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2021 (ГВ) | 13 332 | 12 013 | 11 272 | 7 744 | 3 258 | 1 819 | 2 218 | 2 249 | 4 397 | 6 911 | 8 953 | 9 972 | 84 139 |
| пос. Новогорный | передача по сетям 2020 (ГВ) | 20 444 | 10 042 | 9 438 | 7 640 | 3 691 | 2 609 | 1 632 | 3 034 | 4 306 | 8 077 | 10 302 | 12 438 | 93 652 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2024 (ГВ) | 9 165 | 8 146 | 7 944 | 5 885 | 2 676 | 1 599 | 1 692 | 1 967 | 3 401 | 5 804 | 7 538 | 8 945 | 64 762 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2022 (ГВ) | 8 833 | 7 406 | 7 838 | 5 774 | 2 661 | 1 377 | 2 103 | 1 822 | 3 480 | 5 838 | 7 744 | 9 526 | 64 402 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2021 (ГВ) | 10 331 | 9 309 | 8 734 | 6 001 | 2 525 | 1 410 | 1 718 | 1 742 | 3 407 | 5 355 | 6 937 | 7 727 | 65 196 |
| пос. Новогорный | полезный отпуск 2020 (ГВ) | 14 026 | 6 890 | 6 475 | 5 242 | 2 533 | 1 790 | 1 120 | 2 081 | 2 954 | 5 541 | 7 068 | 8 533 | 64 253 |
| ООО «Сервисный центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Озерск | передача по сетям 2024 (ГВ) | 1 135 | 981 | 921 | 703 | 284 | 190 | 82 | 169 | 333 | 709 | 923 | 1 061 | 7 490 |
| г. Озерск | передача по сетям 2022 (ГВ) | 1 156 | 876 | 935 | 612 | 241 | 192 | 62 | 148 | 379 | 807 | 992 | 1 089 | 7 490 |
| г. Озерск | передача по сетям 2021 (ГВ) | 1 205 | 1 079 | 951 | 689 | 267 | 184 | 86 | 168 | 288 | 597 | 934 | 1 042 | 7 490 |
| г. Озерск | передача по сетям 2020 (ГВ) | 1 044 | 993 | 876 | 810 | 345 | 193 | 99 | 191 | 330 | 719 | 841 | 1 051 | 7 490 |
| АО «РИР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2024 (ГВ) | 146 055 | 126 276 | 118 461 | 90 409 | 36 550 | 24 398 | 10 568 | 21 695 | 42 830 | 91 180 | 118 769 | 136 489 | 963 680 |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2022 (ГВ) | 152 152 | 115 324 | 123 030 | 80 566 | 31 786 | 25 310 | 8 148 | 19 502 | 49 937 | 106 223 | 130 571 | 143 314 | 985 863 |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2021 (ГВ) | 154 169 | 138 022 | 121 634 | 88 185 | 34 194 | 23 520 | 11 017 | 21 458 | 36 894 | 76 431 | 119 486 | 133 306 | 958 315 |
| Аргаяшская ТЭЦ (г. Озерск) | отпуск в сеть 2020 (ГВ) | 132 851 | 126 353 | 111 538 | 103 100 | 43 922 | 24 532 | 12 611 | 24 276 | 41 955 | 91 516 | 107 069 | 133 790 | 953 512 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2024 (ГВ) | 12 782 | 11 360 | 11 079 | 8 208 | 3 732 | 2 230 | 2 360 | 2 743 | 4 743 | 8 095 | 10 514 | 12 475 | 90 321 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2022 (ГВ) | 11 469 | 9 615 | 10 176 | 7 497 | 3 454 | 1 788 | 2 731 | 2 365 | 4 518 | 7 579 | 10 055 | 12 368 | 83 615 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2021 (ГВ) | 13 332 | 12 013 | 11 272 | 7 744 | 3 258 | 1 819 | 2 218 | 2 249 | 4 397 | 6 911 | 8 953 | 9 972 | 84 139 |
| Аргаяшская ТЭЦ (п. Новогорный) | отпуск в сеть 2020 (ГВ) | 10 832 | 10 042 | 9 438 | 7 640 | 3 691 | 2 609 | 1 632 | 3 034 | 4 306 | 8 077 | 10 302 | 12 438 | 84 040 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2024 (ГВ) | 108 | 90 | 99 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 91 | 111 | 630 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2022 (ГВ) | 107 | 90 | 99 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 91 | 110 | 628 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2021 (ГВ) | 118 | 103 | 98 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 77 | 97 | 620 |
| Аргаяшская ТЭЦ (ОТК п. Новогорный) | отпуск в сеть 2020 (ГВ) | 108 | 94 | 77 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 91 | 109 | 610 |

|  |  | Приложение № 9 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 9 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 1-5 - Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов №3 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии,

в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение подогревателей сетевой воды (бойлеров) ОБ-2 БПО-3 и ПБ-1 БПО-2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 25 638,94 | 7 888,33 | 30 766,73 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 99 037,71 | 28 931,81 | 118 845,25 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 52 595,80 | 16 182,16 | 63 114,96 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 119 278,76 | 36 698,51 | 143 134,51 |
| Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст. №4 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2025 | 156 647,24 | 48 195,67 | 187 976,69 |

|  |  | Приложение № 10 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 10 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 1-6 - Перечень мероприятий АО «РИР» по группе проектов №4 «Модернизация источников тепловой энергии,

в том числе источников комбинированной выработки»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация конвективной части котла с заменой ВЗП 1 ступени и ВЭ 1 ступени котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 76 291,45 | 22 286,89 | 91 549,74 |
| Капитальный ремонт турбины Т-35 ст.№1 с модернизацией (замена 20 ступени) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 34 168,43 | 34 168,43 | 41 002,12 |
| Капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 836,37 | 17 799,93 | 19 003,64 |
| Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№4 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 832,80 | 15 832,80 | 18 999,36 |
| Средний ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№8 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 19 379,33 | 19 379,33 | 23 255,20 |
| Капитальный ремонт турбины ТР-40 ст.№5 с модернизацией (замена лопаток регулирующей ступени и ступеней №№ 2, 3, 4, 5, 11) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 68 688,30 | 68 688,30 | 82 425,96 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 11 680,90 | 11 680,90 | 14 017,08 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 10 100,00 | 10 100,00 | 12 120,00 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№5 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 6 980,12 | 6 980,12 | 8 376,14 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№7 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 8 467,68 | 8 467,68 | 10 161,22 |
| Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт основных бойлеров с заменой трубных пучков теплофикационных установок ст.№№ БПО-1,2 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 075,01 | 3 075,01 | 3 690,01 |
| Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№1 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 989,43 | 15 989,43 | 19 187,32 |
| Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№6 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 20 377,93 | 20 377,93 | 24 453,52 |
| Модернизация помещений архива | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 7 396,89 | 7 396,89 | 8 876,27 |
| Модернизация узла коммерческого учета расхода газа на станцию (Н-1,2,5) | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 950,00 | 3 950,00 | 4 740,00 |
| Строительство схемы возврата осветлённой воды с ЗШО №2 в ГЗУ | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 302,29 | 302,29 | 362,75 |
| Реконструкция схемы отпуска пара 20ата | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 21 519,79 | 21 519,79 | 25 823,75 |
| Модернизация и капитальный ремонт турбины П-35 ст. №3 и турбогенератора ТВ-50-2 ст. №3 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 5 367,39 | 5 367,39 | 6 440,87 |
| Модернизация ЭГСР турбины П-35 ст. №3 и ЭГСР турбины ПТ-30 ст. №7 | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 992,00 |
| Поддержание функционирования ТЭЦ | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 18 954,78 | 18 954,78 | 22 745,74 |
| Поставка полигона уличного огневого | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 655,00 | 655,00 | 786,00 |

|  |  | Приложение № 11 к постановлению администрации Озерского городского округа от 01.12.2023 № 3299 Приложение № 11 к схеме теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуализация на 2024 год) |
| --- | --- | --- |

Таблица 2-7 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения и сооружений на них в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | № проекта | № подгруппы проектов | Наименование подгруппы проектов | Источник финансирования | Источник теплоснабжения | Дата реализации | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. без НДС | Доля, относимая на тепловую энергию, тыс. руб. без НДС | Стоимость на дату реализации, тыс. руб. с НДС | Наимено вание компании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение подогревателей сетевой воды (бойлеров) ОБ-2 БПО-3 и ПБ-1 БПО-2 | 001.01.03.1 | 03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 25 638,94 | 7 888,33 | 30 766,73 | АО «РИР» |
| 2 | Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | 001.01.03.2 | 03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 99 037,71 | 28 931,81 | 118 845,25 | АО «РИР» |
| 3 | Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | 001.01.03.3 | 03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 52 595,80 | 16 182,16 | 63 114,96 | АО «РИР» |
| 4 | Модернизация конвективной части котла с заменой ВЗП 1 ступени и ВЭ 1 ступени котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | 001.01.04.4 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 76 291,45 | 22 286,89 | 91 549,74 | АО «РИР» |
| 5 | Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ПК-14 ст.№9 | 001.01.03.5 | 03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2024 | 119 278,76 | 36 698,51 | 143 134,51 | АО «РИР» |
| 6 | Техническое перевооружение поверхностей нагрева котлоагрегата ТП-170 ст. №4 | 001.01.03.6 | 03 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2025 | 156 647,24 | 48 195,67 | 187 976,69 | АО «РИР» |
| 7 | Капитальный ремонт турбины Т-35 ст.№1 с модернизацией (замена 20 ступени) | 001.01.04.7 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 34 168,43 | 34 168,43 | 41 002,12 | АО «РИР» |
| 8 | Капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | 001.01.04.8 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 836,37 | 17 799,93 | 19 003,64 | АО «РИР» |
| 9 | Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№4 | 001.01.04.9 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 832,80 | 15 832,80 | 18 999,36 | АО «РИР» |
| 10 | Средний ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№8 | 001.01.04.10 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 19 379,33 | 19 379,33 | 23 255,20 | АО «РИР» |
| 11 | Капитальный ремонт турбины ТР-40 ст.№5 с модернизацией (замена лопаток регулирующей ступени и ступеней №№ 2, 3, 4, 5, 11) | 001.01.04.11 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 68 688,30 | 68 688,30 | 82 425,96 | АО «РИР» |
| 12 | Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№2 | 001.01.04.12 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 11 680,90 | 11 680,90 | 14 017,08 | АО «РИР» |
| 13 | Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№3 | 001.01.04.13 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 10 100,00 | 10 100,00 | 12 120,00 | АО «РИР» |
| 14 | Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: текущий ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№5 | 001.01.04.14 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 6 980,12 | 6 980,12 | 8 376,14 | АО «РИР» |
| 15 | Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№7 | 001.01.04.15 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 8 467,68 | 8 467,68 | 10 161,22 | АО «РИР» |
| 16 | Модернизация, капитальный и текущий ремонты со сверхтиповыми работами оборудования КТЦ, в том числе: капитальный ремонт основных бойлеров с заменой трубных пучков теплофикационных установок ст.№№ БПО-1,2 | 001.01.04.16 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 075,01 | 3 075,01 | 3 690,01 | АО «РИР» |
| 17 | Средний ремонт котлоагрегата ТП-170 ст.№1 | 001.01.04.17 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 15 989,43 | 15 989,43 | 19 187,32 | АО «РИР» |
| 18 | Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-14 ст.№6 | 001.01.04.18 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 20 377,93 | 20 377,93 | 24 453,52 | АО «РИР» |
| 19 | Модернизация помещений архива | 001.01.04.19 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 7 396,89 | 7 396,89 | 8 876,27 | АО «РИР» |
| 20 | Модернизация узла коммерческого учета расхода газа на станцию (Н-1,2,5) | 001.01.04.20 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 3 950,00 | 3 950,00 | 4 740,00 | АО «РИР» |
| 21 | Строительство схемы возврата осветлённой воды с ЗШО №2 в ГЗУ | 001.01.04.21 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 302,29 | 302,29 | 362,75 | АО «РИР» |
| 22 | Реконструкция схемы отпуска пара 20ата | 001.01.04.22 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 21 519,79 | 21 519,79 | 25 823,75 | АО «РИР» |
| 23 | Модернизация и капитальный ремонт турбины П-35 ст. №3 и турбогенератора ТВ-50-2 ст. №3 | 001.01.04.23 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 5 367,39 | 5 367,39 | 6 440,87 | АО «РИР» |
| 24 | Модернизация ЭГСР турбины П-35 ст. №3 и ЭГСР турбины ПТ-30 ст. №7 | 001.01.04.24 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 992,00 | АО «РИР» |
| 25 | Поддержание функционирования ТЭЦ | 001.01.04.25 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 18 954,78 | 18 954,78 | 22 745,74 | АО «РИР» |
| 26 | Поставка полигона уличного огневого | 001.01.04.26 | 04 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Капиталовложения из прибыли | Аргаяшская ТЭЦ | 2023 | 655,00 | 655,00 | 786,00 | АО «РИР» |
| 27 | Реконструкция блочной котельной Медгородка (22,4 Гкал/ч) (ПИР и ПСД) | 001.01.02.27 | 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Бюджетное финансирование | Блочная котельная Медгородка | 2025 | 4 850,00 | 4 850,00 | 5 820,00 | ММПКХ |
| 28 | Реконструкция блочной котельной Медгородка (22,4 Гкал/ч) (СМР) | 001.01.02.28 | 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Бюджетное финансирование | Блочная котельная Медгородка | 2026 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | ММПКХ |
| 29 | Реконструкция блочной котельной Медгородка (22,4 Гкал/ч) (СМР) | 001.01.02.29 | 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Бюджетное финансирование | Блочная котельная Медгородка | 2027 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | ММПКХ |
| 30 | Реконструкция котельной п. Метлино (ПИР и ПСД) | 002.01.02.30 | 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Бюджетное финансирование | Котельная пос. Метлино | 2025 | 9 410,00 | 9 410,00 | 11 292,00 | ММПКХ |
| 31 | Реконструкция котельной п. Метлино (СМР) | 002.01.02.31 | 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Бюджетное финансирование | Котельная пос. Метлино | 2026 | 48 500,00 | 48 500,00 | 58 200,00 | ММПКХ |
| 32 | Реконструкция котельной п. Метлино (СМР) | 002.01.02.32 | 02 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | Бюджетное финансирование | Котельная пос. Метлино | 2027 | 48 500,00 | 48 500,00 | 58 200,00 | ММПКХ |
| 33 | Строительство паровой БМК N=20 т/ч на территории котельной № 1 (ПИР и ПСД) | 000.01.01.33 | 01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Капиталовложения из прибыли | Паровая котельная | 2030 | 12 282,73 | 12 282,73 | 14 739,28 | ФГУП «ПО «Маяк» |
| 34 | Строительство паровой БМК N=20 т/ч на территории котельной № 1 (СМР) | 000.01.01.34 | 01 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | Капиталовложения из прибыли | Паровая котельная | 2031 | 167 914,75 | 167 914,75 | 201 497,70 | ФГУП «ПО «Маяк» |