О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 07.12.2015 № 176 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 05.11.2014 № 496», Положением о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа               от 24.09.2014 № 153, Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213, следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 35 раздела V «Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» слова «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 20 – 30 кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров» заменить словами «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров площади дома и квартиры в расчете на одного человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 20 – 30 кв. метров»;

2) дополнить раздел IX «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» после подраздела «Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения» подразделом «Нормативы обеспеченности объектами связи» следующего содержания:

«Нормативы обеспеченности объектами связи

118.1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования», «СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

118.2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 19.1.

|  | Таблица 19.1 |
| --- | --- |
| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 40 | 0,80/0,30 |
| 50 | 1,00/0,40 |
| 60 | 1,10/0,45 |
| 70 | 1,30/0,50 |
| 80 | 1,40/0,55 |
| 90 | 1,50/0,60 |
| 100 | 1,65/0,70 |
| 110 | 1,90/0,80 |
| 120 | 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 30 | 0,80/0,40 |
| 40 | 0,85/0,45 |
| 50 | 1,00/0,50 |
| 60 | 1,10/0,55 |
| 70 | 1,30/0,60 |
| 80 | 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| 120 | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |
| Примечания: 1. размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями; 2. размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности. |

118.3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 19.2.

|  |  |  | Таблица 19.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Ед. изм. | Расчетные показатели | Площадь участка на ед. изм. |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 – 40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв.м*/0,1га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60 – 120 тыс. абонентов) / районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв.м*/0,20га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30 – 60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05 – 0,1 га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50 – 70 кв.м на объект |
| Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02 – 0,1 га на объект |
| Мачта или башня для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10 – 50 кв.м на объект |
| Примечания: * указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание); **указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание. «. |

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов

Озерского городского округа						А.А. Кузнеченков

Глава

Озерского городского округа						     Е.Ю. Щербаков