ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по переводу на автоматическое управление системы водяного пожаротушения (АСПТ) в здании театра кукол «Золотой петушок» г. Озерск, согласно технического задания к извещению о проведении запроса котировок  № 6/10 от 02.08.10.

Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта до 01.11.2010 г.

Исполнитель должен соответствовать  требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам осуществляющим выполнение данного вида работ.  Документы приложить к котировочной заявке.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, необходимо предъявить конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнение которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью документации. Участники размещения заказа должны иметь лицензии, действующие на момент окончания подачи заявок. В случае  если выполнение работ, относится к перечню видов работ, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624,  документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа может являться выданное  саморегулируемой  организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.

При выполнении ремонтных и монтажных работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СП, РД и иными нормами, а также указаниями Заказчика. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении; соответствовать ГОСТам, сертификатам, установленным законодательством стандартам; соответствовать или быть аналогами материалов, указанных в ведомости  объемов работ Заказчика. После выполнения работ, передать Заказчику исполнительную документацию, инструкции и паспорта на установленное оборудование и материалы.

Обоснование цены, предлагаемое участником, оформляется сметным расчетом, который  выполняется в базисных ценах на 01.2000 г. с пересчетом на текущие цены.

Оплата выполненных работ будет производиться по факту выполненных работ с предоставлением полного пакета  документации.

В случае невыполнения договорных обязательств в Государственном контракте будут  предусмотрены штрафные санкции, а также право заказчика  расторжение договора в одностороннем порядке согласно действующего законодательства.

Насосная станция водяного пожаротушения площадью 86 м2  размещена в подвале здания. После произведенных работ Исполнитель должен очистить помещение  от производственных загрязнений, произвести пусконаладочные работы, испытание в соответствии со СНИП, вывезти мусор, отремонтировать помещение станции, если оно пострадает от произведенных работ.

Гарантированный срок на выполненные работы должен составлять не менее 5 лет со дня подписания  актов сдачи приемки выполненных работ.  Ответственность за безопасность посетителей и сотрудников учреждения во время выполнения работ несет Исполнитель.

Наименование и объемы требуемых работ приведены в ведомости объемов работ:

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 2010г. | «______»____________________ 2010г. |
| Стройка: | г. Озерск |
| Объект: | Театр кукол "Золотой петушок" по адресу: г. Озерск, ул. Калинина, д.12 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. | Е67-2-1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | 100 м | 3.6 |
| 2. | Ц08-03-572-6 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина, мм, до 1200х1000 (АВР) | шт. | 1 |
| 3. | Ц08-03-572-7 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 (шкаф сигнализации) | шт. | 1 |
| 4. | Ц08-03-573-5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 (шкафы управления насосами, компрессором) | шт. | 3 |
|  | Раздел 2. Электромонтажные работы, материалы и оборудование |
| 5. | Ц08-01-081-2 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 6 ("ИПР-И") | шт. | 31 |
| 6. | С554-9999-541 | Извещатель пожарный: ИПР-И ручной электроконтактный | шт. | 31 |
| 7. | Ц08-02-412-2 | Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 3.6 |
| 8. | Цена поставщика. | Кабель монтажный для охранно-пожарной сигнализации не поддерживающий горения КПСВВ 2*2*1,0 (Ц24178/1,18/2,4) | 1000 м | 0.36 |
| 9. | Ц08-03-573-5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 900х600х500 | шт. | 5 |
| 10. | Цена поставщика. | Шкаф контроля цепей управления установкой пожаротушения ЯС (Ц=24258,30/1,18/2,62) | комплект | 1 |
| 11. | Цена поставщика. | Шкаф контроля установки пожаротушения ШУК (Ц=27589,10/1,18/2,62) | комплект | 1 |
| 12. | Цена поставщика . | Шкаф управления компрессором ШУНК (Ц=25050/1,18/2,62) | комплект | 1 |
| 13. | Цена поставщика . | Шкаф управления насосами рабочим, резервным ШУН 55-55-1,5 (Ц=48384/1,18/2,62) | комплект | 1 |
| 14. | Цена поставщика . | Шкаф управления дренажным насосом ШУДН (Ц=11731,50/1,18/2,62) | комплект | 1 |
|  | Раздел 3. Наладочные работы |
| 15. | Ц101-06-021-1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 (шкафы управления и контроля) | схема | 2 |
| 16. | Ц101-06-021-2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 3 |
| 17. | Ц101-13-020-2 | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты в количестве, шт., до 5 (узлы управления дренчерные и сплинклерные) | комплекс | 1 |
| 18. | Ц101-09-011-4 | Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до 20 (оросители) | шт. | 1 |

Директор                                                                                                              Б.А. Макаров